## Slide 1: Progettazione di sistemi elettronici
Oscillatori
Greco salvatore 1053509
Gamba Fabio 1053157

## Slide 2: Indice
RC oscillator
RC oscillator with integrator
555 Astable mode low duty cicle
Timer 555 Astable
  Schema LTSpice (Normal Duty Cycle)
  Grafici e risultati
  Schema LTSpice (Low Duty Cycle)
  Grafici e risultati
  EAGLE: schema e board (Low Duty Cycle)
Hartley
2

## Slide 3: RC oscillator
3
Partendo dallo schema presente nelle slide abbiamo progettato in oscillatore RC aggiungendo un integratore per ottenere un’uscita con un onda sinusoidale. Abbiamo utilizzato inizialmente un amplificatore LTC6244HV che però presentava dei problemi oltre una certa frequenza come mostrato nelle slide successiva.

## Slide 4
4
V(out) -> uscita integratore
V(n003) o -> uscita primo opamp
V(n001) -> uscita secondo opamp
Siccome Notiamo che l’uscita del primo opamp è cosi come ci aspettiamo
Ovvero un periodo di 0.4ms che corrisponde circa a quello che ci aspettiamo

## Slide 5
5
V(out) -> uscita integratore
V(n003) -> uscita primo opamp
V(n001) -> uscita secondo opamp
Siccome che non è più quello che ci aspettiamo
Al di là della misurazione del periodo, qui è evidente come vengano perse le caratteristiche di tutte le forme d’onda generate dall’oscillatore. L’opamp scelto in questo caso non riesce a stare dietro alla frequenza di configurazione scelta. Notiamo anche che la sinusoide in uscita si è trasformata in una triangolare

## Slide 6: RC oscillator with AD8627
6
Abbiamo quindi sostituito gli opamp del primo modello con gli opamp AD8627. questo opamp non è disponibile direttamente nelle librerie di ltspice, ma può essere aggiunto scaricando il suo schematics da https://www.analog.com/en/products/ad8627.html

## Slide 7
7
V(out) -> uscita integratore
V(n003) -> uscita primo opamp
V(n001) -> uscita secondo opamp
F cioè T=0.4
Ci interessiamo subito alla stessa frequenza dove il modello precedente prima non funzionava correttamente. Notiamo che l’onda quadra è bistrattata ma l’onda triangolare c’è ed è simile a quella che si aspetteremmo
In compenso l’onda sinusoidale è perfetta ma nessuna delle onde ha la frequenza che ci aspettiamo perché

## Slide 8: Considerazioni finali
8
Abbiamo notato che in quest’ultimo modello la situazione si normalizza con una R1=600 ovvero per una frequenza max di dopo i quali le caratteristiche che ci aspettiamo vengono via via sempre meno
A tale frequenza anche il primo modello funziona correttamente ma fornisce un’onda sinusoidale di più scarsa qualità (è più vicina a una triangolare)
Considerando ciò, abbiamo deciso di progettare una board utilizzando l’AD8627 come opamp per via delle sue migliori qualità ad alte frequenze

## Slide 9: Progettazione EAGLE
9

## Slide 10: Progettazione EAGLE
10
Gli errori DRC segnalati sono riferiti esclusivamente al connettore di uscita il quale disegno esce dalla board (ma non necessariamente deve stare al suo interno). Il piano di massa non viene salvato ma per ricrearlo basta usare ratsnet ad ogni apertura della board

## Slide 11: Timer 555 Astable
Abbiamo realizzato un Timer 555 in modalità astabile, ovvero che genera continuamente, in uscita, un’onda quadra.
In LTSpice abbiamo realizzato sia la versione con duty cycle maggiore del 50%, sia la versione con duty cycle minore del 50%.

## Slide 12: Schema LTSpice (Normal Duty Cycle)
Abbiamo realizzato il timer 555 utilizzando lo schematic già presente in LTSpice, ovvero l’NE555.
Abbiamo quindi aggiunto la tensione di alimentazione, il circuito di carica/scarica formato da R1 e R2, il condensatore di carica/scarica e il condensatore di controllo.

## Slide 13: Grafici e risultati (Normal Duty Cycle)
V(out) è la tensione in output al timer e varia tra 0V e 6V.
V(n001) è la tensione del condensatore e varia tra e . Poiché Vcc = 6V, la tensione varia, quindi, tra 2V e 4V.
Essendo il timer in modalià Normal Duty Cycle, il tempo di carica del condensatore e sempre maggiore del tempo di scarica, infatti:
= 3.95ms
Periodo T = 7.2ms e frequenza f = 139Hz
Si ha quindi un duty cycle uguale a:
DutyCycle = = 54%

## Slide 14: Schema LTSpice (Low Duty Cycle)
Per realizzare il timer 555 in modalità Low Duty Cycle, basta aggiungere un diodo ai capi di R2. Questo permette di caricare il condensatore non più attraverso R1 e R2, ma solo attraverso R1. Si ha un Duty Cycle minore del 50%, perché la costante di tempo di carica del condensatore non è più (R1+R2)*C, ma diventa R1 * C. Invece la costante di tempo di scarica del condensatore resta invariata.

## Slide 15: Grafici e risultati (Low Duty Cycle)
V(out) varia sempre tra 0V e 6V.
La tensione del condensatore varia ancora tra 2V e 4V, ma il cambiamento è avvenuto nel tempo di carica del condensatore. Infatti:
= 0.693ms
Periodo T = 3.943 e frequenza f = 254Hz
Si ha quindi un duty cycle uguale a:
DutyCycle = = 17.5%

## Slide 16: EAGLE: Schema (Low Duty Cycle)

## Slide 17: EAGLE: Board (Low Duty Cycle)
Senza piano di massa

## Slide 18: EAGLE: Board (Low Duty Cycle)
Piano di massa layer 1

## Slide 19: EAGLE: Board (Low Duty Cycle)
Piano di massa layer 16

## Slide 20: Fine